Просеиватель центробежный ПМ-900М

| Производительность, кг/час, не менее: |  |
| --- | --- |
| - техническая | 3500 |
| - эксплуатационная | 2500 |
| Номинальная электрическая мощность, кВт | 1.8 |
| Габаритные размеры, мм | 1100х630х1500 |
| Масса, кг | 155 |

В 2002 году ЗАО НПП фирмой "Восход" начат выпуск машины просеивания муки, просеивателя, ПМ-900М с улучшенными потребительскими свойствами.

Благодаря усовершенствованиям, внесенным в конструкцию просеивающего узла, техническая производительность просеивателя ПМ-900М увеличена до 3500 кг/ч.

Просеиватель ПМ-900М:

- Предназначен для отделения муки влажностью не более 15% от посторонних предметов, а также ее рыхления и аэрации. Отделение ферромагнитных примесей происходит с помощью магнитных ловителей.

- Выполнен по схеме с нижним расположением просеивающего узла.

- Имеет откидывающийся приемный бункер для обеспечения возможности легкого доступа для очистки и замены сита.

- Обеспечивает загрузку просеянного продукта в технологические емкости высотой до 920 мм, в том числе в 330-литровые подкатные дежи тестомесильных машин А2-ХТ3Б и А2-ХТМ.

- Оборудован устройством для подъёма мешков с мукой и загрузки муки из мешков в приёмный бункер.

- Имеет все необходимые сертификаты, в комплекте поставки ЗИП.