Бриз-322

Описание

Вместимость, стелажных тележек, шт. 2 Максимальные габаритные закатываемой стеллажной тележки (ширина х глубина х высота), мм 760x1010x1800 Размеры дверных проемов (ширина х высота), мм 820x1830 Рабочая температура, град. С 30-45 Относительная влажность воздуха, % 60-90 Время разогрева воздуха внутри камеры до температуры 40 град. С (при температуре наружного воздуха 18 град. С, мин, не более) 30 Номинальное напряжение, В 3NPE~380В Номинальная потребляемая мощность, кВт 7 Габаритные размеры, мм, не более 2010x1400x2120 Масса, кг, не более 350 Шкаф расстойный электрический "Бриз-322" предназначен для окончательной расстойки тестовых заготовок на стеллажных тележках: "Бриз-322" - ТС-1, ТС-2, ТС-7, ТС-8, ТС-9-КЗ и рекомендуется для работы с печами "Муссон-ротор" модель 350, ""Муссон-ротор" моделей 99М-01, 99М-02, 99МР-01, 99МР-02, "Муссон-ротор" моделей 77, 77Э, "Циклон-ротор-216". Расстойный шкаф "Бриз-322": передняя панель и двери выполнены из нержавеющей стали, боковые, задняя стенки и крыша шкафа выполнены из пластиковых сендвич-панелей климатор установлен внутри шкафа. Увеличенная электрическая мощность "воздушных" ТЭН-ов сокращает время разогрева шкафа до заданной температуры при подготовке к работе Во время работы при установке в шкаф стеллажных тележек с тестовыми заготовками обеспечивается быстрый набор температуры и влажности рабочей среды до заданных значений Уровень воды в парогенераторе поддерживается автоматически Применены двери облегченной улучшенной конструкции Силиконовый уплотнитель крепится на двери с помощью профиля специального сечения Конструкция петель позволяет регулировать положение дверей по высоте и степени прилегания к проему, исключает повреждение уплотнителя при закатывании стеллажных тележек Для задания и поддержания температуры и влажности используются приборы управления "Eliwell" Кнопки "ПУСК" и "СТОП" на панели управления предназначены для отключения и последующего включения шкафа в случае кратковременного пропадания напряжения питающей сети Зона обслуживания спереди - сверху позволяет устанавливать шкафы в ряд друг с другом или с иным оборудованием с минимальным зазором между ними в 5 см.