Восход-ТО-4

Описание

"Восход-ТО-4" "Восход-ТО-5" Производительность, шт/час, не более 3000 (50) 2800 (46) Масса тестовых заготовок, кг 0.05-1.5 0.05-1.5 Влажность тестовых заготовок, %, 40-44 40-44 Номинальная потребляемая мощность, кВт 2.85 2.85 Номинальное напряжение, В 3NPE~380 3NPE~380 Частота вращения конуса, об/мин 40-60 42+4 Габаритные размеры, мм 1153x1118x1625 1153x1118x1560 Масса, кг 400 350 Tестоокруглитель "Восход-ТО-4" с центральной регулировкой желобов и тестоокруглитель "Восход-ТО-5" с оперативной регулировкой желобов предназначеы для создания однородной структуры и частичного удаления диоксида углерода, заделки поверхностных пор и придания тестовым заготовкам шарообразной формы. Наиболее эффективна его эксплуатация в технологических линиях по производству хлебобулочных изделий на предприятиях хлебопекарной промышленности. Тестоокруглители успешно эксплуатируется в линиях производства заготовок хлебобулочной продукции, укомплектованных как оборудованием "Восход": тестоделителями "Восход-ТД-2", "Восход-ТД-3", шкафами предварительной расстойки "Бриз плюс", тестозакаточными машинами "Восход-ТЗ-4M", "Восход-ТЗ-3М", так и оборудованием ведущих европейских производителей. Конструктивные решения, обеспечивающие качественное округление тестовых заготовок и широкие технологические возможности тестоокруглителей: удобная регулировка желоба: тестоокруглитель «Восход-ТО-4» имеет механизм центральной регулировки желоба, позволяющий быстро перенастраивать тестоокруглитель для работы с заготовками различной массы тестоокруглитель «Восход-ТО-5» имеет фиксирующие рукоятки, позволяющие регулировать желоба увеличенный до 4.0 м путь тестовой заготовки возможность установки тестоокруглителя в двух положениях относительно подающего устройства: загрузка со стороны панели управления или со стороны, противоположной от лотка обдув тестовых заготовок во время округления подогретым, неподогретым воздухом, возможность отключения обдува Рабочие поверхности конуса, желобов и подающего лотка покрыты фоторопластовой антиадгезионной композицией накладки, входящие в состав округляющего желоба, позволяют исключить “отщипывание” кусочков от тестовой заготовки, имеют сложный нелинейный профиль, рассчитанный с помощью компьютера, изготовлены из современного полимерного материала - каплена, допущенного к применению в пищевой промышленности четыре поворотные колесные опоры, две из которых снабжены тормозами-фиксаторами стол с ограждением для сбора мучной пыли мукопосыпатель с возможностью регулировки расхода муки специальный разъем для подключения тестоокруглителя к устройству управления тесторазделочной линией в комплект поставки включен ЗИП. Тестоокруглитель «Восход-ТО-4» имеет дополнительные опции: маховик с нониусом для центральной регулировки возможность регулировки частоты вращения конуса для максимально качественного округления заготовок из теста различной влажности Конструкция механизма центральной регулировки и желобов защищена патентом.